VENTANAS CORREDERAS SERIE 870-RT

Ud.	Suministro y colocación de ventana/balconera de la serie 870-RT de Alumarte con rotura de puente térmico, marcos tubulares de base 77 mm. (2 carriles) o 124 mm.(3 carriles) perimetrales  y hojas de 37 mm. perimetral. Perfiles de aluminio extruído con aleación 6063 según Norma UNE 38.337.

Aluminio acabado anodizado según la marca de calidad y garantía de proceso anódico  QUALANOD con un espesor mínimo de …….(15-20-25) micras.   Color …..

o aluminio acabado lacado según el sello de calidad QUALICOAT con una capa uniforme de pintura entre las 60 y 120 micras. Color ……

La ventana corredera será de .........(número de hojas) hojas.  El acristalamiento de……..(max. 27mm) mm. de espesor. Acristalado mediante juntas de acristalamiento en forma de U de EPDM o posibilidad de juntas de cuña. El peso máximo por hoja será de 100 Kg Las dimensiones serán…………. (anchoxalto). Los accesorios, herrajes y tornillería serán de materiales inoxidables. La ventana/balconera irá sobre premarco de aluminio o sobre premarco de acero galvanizado con elementos de protección de par galvánico y puente térmico.